## Slide 1: Plotter – Canny 2
Елица Венчова,
ФН: 25992

## Slide 2: Задание
Задача е да се направи реализация на CNC Writing machine - Плотер.
  Плотерът е изходно периферно устройство, което дава възможност за извеждане на графична информация върху хартия.[1]
Вход - изображение.
Изображение, трябва да бъде обработено до формат, в който информацията ще може да се изчертае и след това да бъде изчертано.
Arduino ще трябва да разчита подаваната информация и спрямо нея да подава съответната информация към актуаторите.
Плотера ще може да чертаe само в един цвят.

## Slide 3: Основни стъпки

## Slide 4: Дигитално изображение
Програмата работи с растерни изображения
Размери
  Максимално близки до размера на плотера,
  Иначе от промяната на размера, се получава разместване на линиите

## Slide 5: Обработка на входа - Основна
Промяна на размера
Промяна на ориентацията, ако е необходими
Генериране на изображение в черно-бяло изображение
Генериране на черно-бяло изображение с изравнена хистограма

## Slide 6: Обработка на входа - Резултати
Подходи:
  Threshold
  Adaptive Threshold
  Canny Mean
  Canny Median
Всеки подход се изпълнява веднъж върху оригиналното изображение и веднъж върху изображението с изравнена хистограма
Общо 8 изображения

## Slide 7: Изпращане на обработената информация – Freeman Code
0-7 – код на Фрийман за следващата позиция
8 – поняма в позицията на химикалката
9 – Край

## Slide 8: Изпращане на Код на Фрийман

## Slide 9: Комуникация
Изпращане на команда към Arduino
Чакане на потвържедени от Arduino
Прочитане на команда от Arduino
Изпълнение на командата
Връщане на потвърждение от Arduino
Връщане към т.1

## Slide 10: Изпълнение в Arduino
Прочитане на команда
  Четенето става байт по байт до срещане на терминиращ символ ‘e’
Изпълнение на командата
  Преместване на химикалката
  Преместване на моторите
    Един пиксел е 20 стъпки. Размери около -112/90
Едновременно изпълнение на стъпките при преместване по диагонал
Следене за излизане от максималните размери на Плотера

## Slide 11: Възможни подобрения
Физическа реализация
  Прецизност при изработката на рамката
  Поставяне на стъпковия мотор на ос Y от другата страна
  Слагане на двете оси по X близо една до друга
Имплементация
  Забързване на изчертаването чрез по-точно синхронизиране на таймерите
  Оптимизиране на алгоритъма за намиране на начало на контур
  Добавяне на модул, който сам да определя кое изображение да бъде изчертано

## Slide 12: БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО